Mrągowo ,  dnia 16 grudnia 2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi”

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Pytanie nr 1

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym na str. 5 znajduje się zapis dot. Wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej : „ instalacja wod – kan ( niezbędna do obsługi strefy służącej do płukania z resztek osadów kół pojazdów transportowych , opuszczających składowisko ) „ . Na str. 6 natomiast znajduje się zapis o uwarunkowaniach wykonania przedmiotu zamówienia : „ Poboru wody i odprowadzania ścieków nie przewiduje się „

Proszę o informację jak interpretować powyższe sprzeczne ze sobą zapisy ?

Ad. 1

Informujemy , że w ramach realizowanej inwestycji należy wykonać instalacje wod – kan niezbędną

do obsługi strefy służącej do płukania z resztek osadów kół pojazdów transportowych , opuszczających składowisko

Pytanie nr 2

Odnośnie demontażu i zasypania istniejących nieużywanych elementów :

- czy zasypanie dotyczy się jedynie osadnika Imhoffa oraz jednej studni widocznej na rys. na str. 4 „ Widok składowiska od strony północnej „ do poziomu posadowienia fundamentów ?

Ad. 2

Informujemy , że należy zasypać osadnik Imhoffa oraz studnię zlokalizowaną w jego sąsiedztwie .

Pytanie nr 3

Czy osadnik Imhoffa oraz studnię można zasypać piaskiem ?

Ad. 3

Do wypełnienia osadnika należy użyć zasypki ( najlepiej pospółki o różnej frakcji ), która umożliwi zagęszczenie wypełnienia

Pytanie nr 4

Czy „oczyszczenie płyty dennej osadnika ( str. 10 ) dotyczy wybrania całej objętości osadów z osadnika i ich wywóz ?

Ad. 4

Informujemy , że  w chwili obecnej  na składowisku osadów nie są zgromadzone żadne osady .